Приложение

к решению Думы Мамско-Чуйского района

от  18.06. 2018г. № 148

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

2018 г

Заказчик:

Администрация Мамско-Чуйского района Иркутской области

Юр. адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул.Советская, д.10

Фактический адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул.Советская, д.10

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес:   160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

_________________     Крылов И.В.

Содержание

Част 1 – Основная часть  …………………………………………………….4

Введение………….…………………………………………………………... 4

Термины и определения   ……………………………………………………4

Раздел 1 – Объекты спорта  …………………………………………………7

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и транспортной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области   …………………..7

Раздел 2 – Объекты культуры и искусства   ………………………………..7

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и транспортной доступности объектов культуры и искусства местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области   ………………………………………………...7

Раздел 3 – Объекты образования   ……………………………………….....8

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и транспортной доступности объектами образования  местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области  ... 8

  - Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения  для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области....8

Раздел 4 – Объекты автомобильного транспорта  ………………………9

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и транспортной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области   …………………………………………………………..9

Раздел 5 – Расчетные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов…………………………………………………………………… 11

Раздел 6 –Территории объектов культурного наследия местного значения, территории исторических поселений местного значения  ..…………..12

Раздел 7 –  Исторические поселения  ..…………………………………16

Раздел 8 – Особо охраняемые природные территории местного значения   ………………………………………………………………………….….17

Раздел 9 – Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения  ………………………………………………………………….…………19

9.1.      Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения …………………………………………………….. 20

9.2.       Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения  ..................................................20

9.3.       Зоны размещения скотомогильников  ……………..…21

Часть 1 – Основная часть

Введение

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области градостроительной деятельности в соответствии с требованиями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ относится утверждение нормативов градостроительного проектирования. Полномочия по утверждению региональных  нормативов градостроительного проектирования установлены и законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Местные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение устойчивого развития территории Мамско-Чуйского района с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических и иных особенностей муниципального образования и населенных пунктов входящих в состав района.

Местные нормативы разработаны на основании статистических данных, предоставленных администрацией Мамско-Чуйского района Иркутской области с учетом административно-территориального устройства района, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей Мамско-Чуйского района, стратегией, программ и планов социально-экономического развития Мамско-Чуйского района Иркутской области, предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории Мамско-Чуйского муниципального района, в том числе на межселенной территории.

Межселенная территория – это территория в составе муниципального района, не включенная в состав городских и сельских поселений. На межселенных территориях все вопросы местного значения решаются органами местного самоуправления муниципального района. Так как межселенная территория – это территория, которая входит в состав муниципального района, то и требования к проектированию на данной территории соответствуют требованиям, предъявляемым к нормам самого района.

Термины и определения

В целях настоящих местных нормативов используются следующие основные термины и определения:

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

Территориальное планирование- планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

Градостроительная документация – обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

Задание на проектирование (градостроительное задание) – документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а так же к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов:

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется  в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так же ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

Группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1,3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Зона межрайонного обслуживания – Мамско-Чуйский район относится к Северной зоне межрайонного обслуживания Иркутской области (в соответствии с актуализированными региональными нормативами – Бодайбинская ОТР);

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их  пределах, подготовки данным по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территорий и архитектурно-строительного проектирования;

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения  (далее линейные объекты);

Многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующихся по нескольким направлениям;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено 9далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметра объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема) в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а так же замена и (или) восстановление несущих конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций , элементы и (или) восстановление указанных элементов;

Строительство – создание зданий, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отместки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения;

При определении этажности здания учитывают все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а так же цокольный , если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Подполье под жилым зданием независимо от его высоты, а так междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не включаются.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая надземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

Гражданская оборона -  система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

Межселенная территория- это территория в составе муниципального района, не включенная в состав городских и сельских поселений.

Раздел 1 - Объекты спорта

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и транспортной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения определены в таблице 1.

Таблица 1 - Расчетные   показатели   минимально   допустимого   уровня   обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения

| Наименование нормируемых показателей | Нормируемые показатели, ед. изм. | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 1800 кв.м. | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | 1 | 4,5 часовая транспортная доступность |
| Крытые бассейны с ванной длиной 25 м | Количество объектов на территорию | 2 |  |

Раздел 2 - Объекты культуры и искусства

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и транспортной доступности объектов культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области

Расчетные показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества местного значения приведены в таблице 4.

Таблица   2   -   Расчетные   показатели объектов культуры и искусства

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  |  |  | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов на территорию | 1 | Трансп., мин. | 300 | 300 |

Примечания:

1) В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует  понимать  организацию  культуры  независимо  от  формы  собственности,  оказывающую  услуги  в  пределах  одного  здания

(помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2) Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в  том числе на условиях государственно- частного партнерства.

3) Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

4) В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

Раздел 3 - Объекты образования

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения населения Мамско-Чуйского района Иркутской области

Таблица 3 - Расчетные   показатели   минимально   допустимого   уровня   обеспеченности объектами образования

| Мамско-Чуйский район | Группа населенных пунктов | Районный центр обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Школы-интернаты (мест на 1 тыс. чел в зоне обслуживания) | Профессиональные образовательные организации (мест на 1 тыс. чел в зоне обслуживания) |
|  | По заданию на проектирование | 23 |

3.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения

для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области

Таблица  4  -  Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов образования местного значения

| Мамско-Чуйский район | Группа населенных пунктов | Районный центр обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Школы-интернаты | Профессиональные образовательные организации |
|  | 2,5-часовая транспортная доступность |

Раздел 4 - Объекты автомобильного транспорта

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области

Расчетные   показатели   плотности   автомобильных   дорог   общего   пользования

определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Плотность  сети  автомобильных  дорог  –  это  отношение  протяженности  сети

автомобильных   дорог   общего   пользования,   проходящих   по   территории,   к   площади территории.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

К собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог.

Таблица 5 - Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования в Мамско-Чуйском районе Иркутской области

| Наименование нормируемой территории | Плотность, км/км2 |
| --- | --- |
| Мамско-Чуйский район | 0,016 |

Таблица 6 - Расчётные показатели для иных объектов автомобильного транспорта

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автовокзалы и автостанции межмуниципального и пригородного сообщения | Объект на 1 муниципальный район или городской округ | 1 | Не нормируется |
| Производствен ные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог | Основное звено службы содержания дорог | Протяженность автодорог I категории (км)/на 1 объект | 100-170 | Не нормируется |
|  |  | Протяженность автодорог II категории (км)/на 1 объект | 170-260 |  |
|  |  | Протяженность автодорог III категории (км)/на 1 объект | 170-260 |  |
|  |  | Протяженность автодорог IV категории (км)/на 1 объект | 210-260 |  |
|  |  | Протяженность автодорог V категории (км)/на 1 объект | - |  |
|  | Низовое звено службы содержания дорог | Протяженность автодорог I категории (км)/на 1 объект | 30-40 | Не нормируется |
|  |  | Протяженность автодорог II категории (км)/на 1 объект | 40-55 |  |
|  |  | Протяженность автодорог III категории (км)/на 1 объект | 55-70 |  |
|  |  | Протяженность автодорог IV категории (км)/на 1 объект | 70-90 |  |
|  |  | Протяженность автодорог V категории (км)/на 1 объект | 80-100 |  |
|  | Пункт содержания и охраны больших мостов (туннелей) | Количество объектов на мостах и туннелях L› 300 м | 1 | Не нормируется |
|  | Пункт обслуживания переправ | Количество объектов yа наплавных мостах, паромах | 1 | Не нормируется |
| Элементы обустройства автомобильных дорог | Автобусные остановки | км автодорог I –III категории/ объект | 3 (1.5) | Не нормируется |
|  |  | км автодорог IV-V категории/объект |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  | Площадки отдыха | км автодорог I – II категории/объект | 10-20 | Не нормируется |
|  |  | км автодорог III категории/объект | 25-35 |  |
|  |  | км автодорог IV категории/объект | 45-55 |  |
|  |  | км автодорог V категории/объект | - |  |
| Пункт технического осмотра | Количество объектов на территорию (включая передвижные пункты) | 1 | Не нормируется |

Примечания:

1) При размещении центров муниципального района и городского округа в одном населенном пункте возможно строительство (организация) 1 автовокзала или автостанции.

2) Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог уточняются в соответствии с СП 34.13330.2012 в зависимости от категории автодорог и типа  дорожной одежды. Меньшие значения показателей принимаются: для участков  дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).

3) При территориальном принципе размещения основного звена службы содержания дорог (используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог) предусматривается  1 объект на 250–300 км автодорог вне зависимости от их категории.

Раздел 5 - Расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.28-85).

Объекты для утилизации отходов производства следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно- защитных зон.

Размещение объектов для утилизации отходов производства не допускается:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;

- в  зонах  массового  загородного  отдыха  населения  и  на  территории  лечебно- оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

- в границах установленных водоохранных зон водоемов и водотоков.

Полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению  токсичных  промышленных  отходов также не допускается размещать:- на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов;

- в зонах активного карста;

- в зонах оползней;

- в зоне питания подземных источников питьевой воды;

- на территориях пригородных и рекреационных зон;

- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно- гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами службы Роспотребнадзора.

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует проектировать:

- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к территории населенных пунктов;

- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;

- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо- фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод. Устройство полигонов на просадочных грунтах допускается при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Объекты размещения отходов производства должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод.

Таблица 7 - Расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  |  |  | вид доступн ости, ед. изм. | Значение |
| Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов | Количество объектов на муниципальный район | 1 |  | 180 |

Раздел 6 - Территории объектов культурного наследия местного значения, территории исторических поселений местного значения.

# Историко-культурное значение городских и сельских поселений определяется наличием на их территории объектов всемирного наследия, особо ценных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения.

# На территориях городских округов и  поселений в составе функциональных зон выделяются земли историко-культурного назначения, к которым относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей, достопримечательных мест, историко-культурных заповедников).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется действующим законодательством.

Территория объекта культурного наследия - особо охраняемый земельный участок, исторически и функционально связанный с недвижимым памятником и являющийся его неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами культурного наследия и их территориальной доступности не нормируются.

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия.

Территории объектов культурного наследия, исторического поселения отображаются в документах территориального планирования на основании информации, содержащейся в реестре, а также с учетом ранее утвержденных в соответствии с законодательством документов. В документах градостроительного зонирования, документации по планировке территории, отображению подлежат границы территории объектов культурного наследия, утвержденные в установленном законом порядке. Для объектов археологического наследия в случае отсутствия утвержденных границ территории территорией объекта признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Границы территорий объектов культурного наследия - планировочные рубежи владения, определенные и утвержденные в установленном порядке с учетом границ исторической территории памятника и современной градостроительной ситуации.

Одна из целей установления границ территории объектов культурного наследия является обеспечения условий регулирования градостроительной деятельности, в том числе при  разработке документации градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законом Иркутской области от 23.07.2008 N 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

Проекты зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических материалов документов территориального планирования, документации градостроительного зонирования, документации по планировке территории возможна только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию соответственно с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к территориям исторических поселений федерального значения, подлежат согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к территориям исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законом Иркутской области.

Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения, является соответствие указанных проектов утвержденному предмету охраны исторического поселения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, предъявляемых Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

При планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

При планировке и застройке городских и сельских поселений не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях восстановления композиционной целостности памятников.

Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

В комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также отдельных объектов культурного наследия и природных ландшафтов.

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры.

В целях сохранения традиционной пространственной организации застройки, представляющей историко-культурную ценность, уделить особое внимание сохранению следующих градостроительных характеристик:

высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;

соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности территории, плотность застройки;

максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);

линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;

внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

|  | до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: |
| --- | --- |
|  | в условиях сложного рельефа | 100 |
|  | на плоском рельефе | 50 |
|  | до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) | 15 |
|  | до других подземных инженерных сетей | 5 |

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м:

до водонесущих сетей - 5;

неводонесущих - 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Раздел 7 - Исторические поселения

Историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными планировочными пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, в историческом поселении градостроительная деятельность подлежит особому регулированию.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется под контролем соответствующих государственных органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности посредством проведения комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

1)составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

2) разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения (с обязательным  включением данной информации в градостроительные планы земельных участков).

Градостроительная документация, разрабатываемая для исторических поселений  и градостроительные регламенты, устанавливаемые в правилах землепользования и застройки, подлежат обязательному согласованию с уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия государственными органами исполнительной власти.

При реконструкции в исторических зонах населенных пунктов режим реконструкции должен определяться с учетом:

- сохранения общего характера застройки;

- сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

- отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

- использования, как правило, традиционных материалов;

- соблюдения предельно допустимой для данной зоны населенного пункта высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

- осуществления нового строительства в этой среде только по проектам, согласованным в установленном порядке.

Раздел 8 - Особо охраняемые природные территории местного значения

Особо охраняемая природная территория регионального значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями Правительства Иркутской области полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории регионального значения могут образовываться по предложениям (представлениям) органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, юридических и физических лиц с учетом карты (схемы) планируемого развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения, входящей в состав схемы территориального планирования области.

Особо охраняемые природные территории регионального значения могут организовываться на территориях одного, двух и более муниципальных образований области. При этом расположение особо охраняемой природной территории регионального значения  в пределах границ двух и более муниципальных образований области не может быть основанием для нарушения её статуса и целостности.

Особо охраняемыми природными территориями регионального значения могут быть особо охраняемые природные территории следующих категорий: государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические и ботанические сады, природные парки. Законом Иркутской области могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории.

Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Таблица 8 - Категории особо охраняемых природных территорий

| Категории особо охраняемых природных территорий | Режим особой охраны |
| --- | --- |
| Природные парки | Устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Исходя из этого, могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территорий. Особенности, зонирование и режим особой охраны территории конкретного природного парка определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке. |
| Государственные природные заказники | Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке. На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни. |
| Памятники природы | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. |
| Дендрологические парки и ботанические сады | На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе: - экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном соответствующими органами и учреждениями, осуществляющими управление дендрологическими парками или ботаническими садами; - научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты других научно - исследовательских учреждений; - административную. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное устройство, особенности режима особой охраны конкретного дендрологического парка и ботанического сада определяются в положениях о них, утверждаемых в установленном порядке. |

Раздел 9 – Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

  - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

  - первой зоны санитарной охраны курортов;

  - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

  - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

  - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

  - санитарно-эпидемиологической обстановки;

  - градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

  - геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

  - почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

  - эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

  - транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

  - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно- питьевых и бытовых целей;

  - не затопляться при паводках;

  - иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

  - иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

  - от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно- курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

  - от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

9.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения определены далее (9).

Таблица 9 - Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | га, на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| 2. | Кладбище урновых захоронений после кремации | га, на 1 тыс. чел. | 0,02 |

9.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Расстояния  от  зданий  и  границ  земельных  участков  учреждений  и  предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице (Таблица 19).

Таблица 10 - Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | в городах | в сельских поселениях |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 | 100 | 100 |

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

9.3. Зоны размещения скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов.

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м:

  - скотомогильники с захоронением в ямах – 1000 м;

  - скотомогильники с биологическими камерами – 500 м.

Минимальные расстояния от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ следует принимать 200 м, до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50- 300 м.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории особо охраняемых территорий (в том числе особо охраняемых природных территориях, водоохранных, пригородных зонах, зонах охраны источников водоснабжения) категорически запрещается.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2

2018 г

Заказчик:

Администрация Мамско-Чуйского района Иркутской области

Юр. адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул.Советская, д.10

Фактический адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул.Советская, д.10

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес:   160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

_________________     Крылов И.В.

Содержание

Часть II - Материалы по обоснованию	4

Раздел 1 - Географическое положение. Природно-климатические условия	4

1.1. Климат	4

1.2. Рельеф	4

1.3. Почвы и растительность, животный мир	4

1.4. Гидрогеологические условия	5

Раздел 2 - Административно-территориальное устройство	7

Раздел 3 - Социально-демографический состав	8

Раздел 4 - Экономическая база	9

Раздел 5 – Объекты спорта	11

Раздел 6 – Объекты культуры и искусства	13

Раздел 7 – Объекты образования	14

Раздел 8 – Объекты автомобильного транспорта	15

Раздел 9 - Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	16

9.1. Зоны размещения специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами	16

9.2.  Размещение пунктов по приему снега	16

9.3. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов	16

Раздел 10 – Территории объектов культурного наследия местного значения, территории исторических поселений	17

Раздел 11 – Особо охраняемые природные территории местного значения	17

Раздел 12 - Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	18

12.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения	18

12.2.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения	18

12.3. Зоны размещения скотомогильников	18

Часть II - Материалы по обоснованию

Раздел 1 - Географическое положение. Природно-климатические условия

Территория Мамско-Чуйского муниципального района расположена в северной части Иркутской области.

Район граничит на севере с Республикой Саха (Якутия), на юге - с Рес- публикой Бурятия, на западе - с Киренским, на востоке – с Бодайбинским муниципальными районами Иркутской области.

1.1. Климат

Климат района резко-континентальный, с морозной (до -55С- 60°С) зимой и коротким теплым (до +39С) летом. Среднемесячные  температуры  января  -28,9°С,  июля

+17,9°С.

Ледяной покров на реках устанавливается в октябре-ноябре и сходит в мае-июне. Снежный покров в долинах рек держится с октября до июня, на вершинах гольцов - более продолжительное время. В районе, в значительной степени, распространена вечная мерзлота, главным образом, на северных склонах гольцов.

Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 % приходится на летние месяцы.

Оценивая в целом климатические факторы района, следует сказать, что они вполне благоприятны для развития и роста древесной растительности.

1.2. Рельеф

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые, в северо-западной части района - в бассейне реки Малая Чуя - рельеф более спокойный, с обширными лесными массивами.

1.3. Почвы и растительность, животный мир

По влажности наибольшая часть почв относится к категории сухих – 54,7 % и свежих

– 33,2 %. В условиях горного рельефа при преобладании склонов от 11 до 30°С и более маломощных почв особое внимание нужно обратить на предотвращение эрозионных процессов. Решающую роль в предотвращении ветровой и водной эрозии почв играет лесная растительность. Поэтому необходим тщательный контроль за строгим соблюдением правил рубок, а также сохранение от уничтожения кустарников (кедрового стланика) в местах промышленных горных разработок.

От поздних заморозков особенно страдают побеги. Находящиеся на высоте до 2-х метров над уровнем почвы.

Глубина промерзания почв достигает 250 см.

Растительность района относится к горно-таежному типу, с дифференциацией ее в зависимости от высоты и экспозиции склонов. Вершины гольцов чаще лишены древесной растительности, северные и верхние части южных склонов покрыты зарослями кедрового стланника, карликовой березы и лиственницей, ниже по склонам видовой состав растительности значительно расширяется и представлен хвойными, лиственными и смешанными массивами леса.

Животный мир района типичен для горно-таежных условий Сибири. В зависимости от сезона появляются здесь перелетные и пролетные виды птиц.

В реках и озерах района водятся характерные для условий северных районов Сибири виды рыб - хариус, сиг, валек, таймень и др.

В районе развита промысловая охота и рыбалка. Основными видами товарной продукции охотничьего промысла являются: пушнина (соболь, белка, горностай), мясо диких животных (северный олень, лось). Добыча таких видов как соболь, копытные животные ограничена лимитом, устанавливаемым областным управлением охотничьим хозяйством, на основании учетных данных.

1.4. Гидрогеологические условия

Гидрология Мамско-Чуйского района представлена сетью крупных рек, их притоков и системой озер.

Реки имеют устойчивый ледяной покров в среднем продолжительностью 6 месяцев, который устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине мая, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким осенним половодьем и наличием летней и зимней межени.

На территории района находятся озера в небольшом количестве: озеро Воинское, Верхнее, Илигирское, Калайское. Круглое, Кулижье, Лебединое, Малочуйское, Охнинское 1- е, Охнинское 2-е, Скальное.

Наиболее крупные реки и озера, расположенные на территории района представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень водных объектов

| Название водного объекта | Длина водотока (км), площадь озера (кв. км) | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |
| Река Большая Чуя | 430 | 200 | 50 | 20 |
| Река Малая Чуя | 437 | 200 | 50 | 20 |
| Река Мама | 406 | 200 | 50 | 20 |
| Река Витим | 170 | 200 | 50 | 20 |
| Река Болой Патом | 112 | 200 | 50 | 20 |
| Река Чайка | 112 | 200 | 50 | 20 |
| Река Малая Конкудера | 118 | 100 | 50 | 20 |
| Река Большая Конкудера | 103 | 200 | 50 | 20 |
| Река Малый Конкудери | 98,4 | 200 | 50 | 20 |
| Река Лена | 91 | 200 | 50 | 20 |
| Река Быстрая | 66 | 200 | 50 | 20 |
| Река Верхняя Язовая | 54 | 200 | 50 | 20 |
| Река Правая Мама | 42 | 200 | 50 | 20 |
| Река Левая Мама | 30 | 200 | 50 | 20 |
| Река Большая Туюкан | 27,5 | 100 | 50 | 20 |
| Река Канушка | 27,1 | 100 | 50 | 20 |
| Река Правая Брамья | 17,1 | 100 | 50 | 20 |
| Река Панушка | 16,5 | 100 | 50 | 20 |
| РекаЧарво | 12,8 | 100 | 50 | 20 |
| Река Яна | 11,7 | 100 | 50 | 20 |
| Река Барщиха | 11,3 | 100 | 50 | 20 |
| Озера |  |  |  |  |
| Площадинское | 2,926 | 50 | 50 | 5 |
| Сехта | 2,15 | 50 | 50 | 5 |
| Илигирское | 0,727 | 50 | 50 | 5 |

Раздел 2 - Административно-территориальное устройство

В 1951 г. из части территории Бодайбинского и Киренского районов был образован Мамско-Чуйский административный район, районным центром стал р.п. Мама. Выделение района было связано прежде всего с горнопромышленным освоением территории, осуществ- лявшимся силами ГОК «Мамслюда». В качестве продовольственной базы в состав района были включены сельские населенные пункты, расположенные на р. Лена в составе Паршин- ского и Чуйского сельсоветов, ранее подчиненные Киренскому району. В 1952 г. были обра- зованы рабочие поселки Витимский, Горно-Чуйский и Луговской, в 1968 г. - р.п. Комсо- мольско-Молодежный, просуществовавший до 1976 г.; в том же 1976 г. появился р.п. Согди- ондон. Территория и состав района неоднократно корректировались. В 2000 г. из состава ра- бочих поселков Мама, Витимский и Луговской был выделен ряд территориально обособлен- ных поселков, преобразованных в отдельные сельские населенные пункты.

В окончательном виде состав и границы Мамско-Чуйского муниципального района были определены Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» № 63-оз от 2 декабря 2004 г.

Таблица 2 - Административно-территориальное устройство Мамско-Чуйского района Иркутской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мамское городское поселение | р.п. Мама |
| 2 | Витимское городское поселение | р.п. Витимский, п. Мусковит, п. Колотовка |
| 3 | Луговское городское поселение | п. Луговский |
| 4 | Согдиондонское городское поселение | п. Согдиондон |
| 5 | Горно-Чуйское городское поселение | п. Горно-Чуйский |
| 6 | Межселенная территория | с. Чуя |

На настоящий момент в связи с территориальной отдаленностью, частичным отсутствием автомобильного сообщения, низким уровнем жизни населения и большим процентом износа инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности, администрацией Мамско-Чуйского района подготовлены предложения по расселению населенных пунктов: с. Чуя, п. Согдиондон, п. Горно-Чуйский.

Раздел 3 - Социально-демографический состав

Численность населения Мамско-Чуйского района с разделение по населенным пунктам приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Численность населения Мамско-Чуйского района

| Наименование МО, населенного пункта | Численность населения по данным миграционного отделения полиции на 01.01.2017 года |
| --- | --- |
| с. Чуя | 18 |
| р.п. Мама | 3052 |
| р.п. Витимский | 273 |
| п. Мусковит | 115 |
| п. Колотовка | 122 |
| п. Луговский | 426 |
| п. Согдиондон | 200 |
| п. Горно-Чуйский | 168 |
| Итого | 4374 |

Всего численность населения Мамско-Чуйского района на 01.01.2017г., согласно предоставленных администрацией данных,  составила 4374 человек.

Таблица 4 - Динамика численности населения Мамско-Чуйского района

| Мамско-Чуйский район | Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | 4964 | 4742 | 4518 | 4374 | 4002 |

Население района ежегодно сокращается на 3%, ввиду естественного оттока населения в южные районы Иркутской области и другие регионы страны, а также ввиду превышения смертности над рождаемостью. Территорией убытия населения, в основном, являются города Иркутск, Шелехов, Усолье-Сибирское, а также Приморский край.

Раздел 4 - Экономическая база

Мамско-Чуйский район с момента образования формировался как территория горно- промышленного освоения. Однако к настоящему времени важнейшая отрасль хозяйства рай- она – добыча слюды-мусковита – почти не функционирует. Тем не менее, основной специа- лизацией района остается добыча полезных ископаемых.

Мамско-Чуйский район имеет большое количество сырьевых запасов: неметаллические руды – слюда-мусковит, кварц, графит, тальк и тремолит; металлические руды – олово, железо, свинец, цинк, вольфрам, алюминий, золото;  а так же лес, пушнина.

Стоить отметить, уровень добычи указанных ресурсов находится на низком уровне. Основной причиной низкого показателя добычи является транспортная труднодоступность района.

Отдалённость территории Мамско-Чуйского района не позволяет районной администрации самостоятельно проводить работу по привлечению инвесторов на свою территорию. Решение вопроса по привлечению инвесторов и возобновлению добычи слюды позволит избавиться от импортозависимости в данном стратегическом сырье, уменьшить размер дотаций района.

Промышленное производство

Данный вид деятельности представлен в районе золотодобывающим предприятием ООО "Мамская горнорудная компания".

Показатели по добыче золота, имеют скачкообразный характер, так как если на один год приходится больше буровзрывных работ, то на следующий год – добычных. В своем прогнозе ООО "Мамская горнорудная компания" на 2018 года придерживается оптимистично-стабильных  показателей.

ООО «МГК» является базовой организацией района.

Обрабатывающее производство

Данный вид деятельности представлен в районе предприятием  ООО «Мамский пищевик» и ООО «Крона» - производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий данными предприятиями с 2011 года снизился, ввиду вовлечения в данный вид деятельности индивидуальных предпринимателей, и с тех пор остается на одном уровне. Сдерживающими факторами роста производства хлеба и хлебобулочных изделий являются так же снижение численности постоянного населения в районе.

Лесное хозяйство (лесозаготовка)

Основными предприятиями, представляющим данный вид деятельности в районе, всегда являлся ЗАО "Рифт" и ООО «Альянс».

# Малый бизнес

В  районе действует 26  малых предприятий и организаций, 24 из которых являются микропредприятиями. Все малые предприятия находятся в частной собственности. 13 предприятий занимаются торгово-закупочной деятельностью, розничной продажей алкогольной продукции. Охотой и лесным хозяйством занимаются 6 предприятий, или 23% от числа реально действующих предприятий малого бизнеса. К 2018 году ожидается снижения  количества предприятий не предполагается.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 588 человек, что составляет в общем количестве населения занятого  в экономике района 29%. К 2018 году ожидается же уровень численности. Число индивидуальных предпринимателей – 121 человек. Всего в малом бизнесе занято 38% от общего количества населения, занятого в экономике района.

Уровень развития малого бизнеса в районе кардинально не изменится. Причины тому – высокая степень рыночного и технико-производственного риска, сложная транспортная система доставки продукции на рынки потребления.

Рынок труда и уровень жизни населения

Ежегодно в Мамско-Чуйском районе происходит снижение занятых в экономике района населения.

Снижение происходит за счет:

- сокращения численности работников при реорганизации

- сокращений в социальной сфере района.

Данная ситуация также обуславливается демографической ситуацией в районе, которая характеризуется ежегодным сокращением численности населения на 3% из-за естественной убыли и механического оттока населения.

Структура населения района постепенно меняется: в общей численности населения района снижается доля работающих, увеличивается доля пенсионеров и детей. Наметилась четкая тенденция к сокращению численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Раздел 5 – Объекты спорта

На основе федерального закона в Иркутской области принят региональный закон Иркутской области от 17.12.2008 N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области".

Массовый спорт и поддержка физической культуры отнесены компетенции органов местного самоуправления.

Государственная программа Иркутской области " Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы, утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп включает в себя титульный перечень объектов физкультуры и спорта, которые возводятся, либо реконструируются на территории региона как за счёт средств областного бюджета, так и совместно с органами местного самоуправления посредством  софинансирования.

Для определения расчётных показателей объектов спорта использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р;

- Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом Министерства  спорта  Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N  586.

В социальных нормативах и нормах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р).

В части объектов спорта установлены следующие показатели:

- обеспеченность спортивными залами – 3,5 тыс.кв.м. на 10 000 жит.;

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями  –  19 494  кв.м.  на 10 000 жит.;

- единовременная пропускная способность спортивных  сооружений  –  1,9  тыс.  на 10 000 жит.

В соответствии с рекомендациями от 25 мая 2016 г. N  586 (п.5), решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. При решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется СП 42.13330.2011. Решение о создании объектов спорта принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения.

В приложении Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России  от 30.12.2016 N 1034/пр, устанавливаются нормативные показатели для расчёта мощностей отдельных спортивных объектов. Все они ориентированы на занятия физкультурой, т.е. относятся к объектам местного значения.

Таблица 5 – Нормы расчета спортивных учреждений в соответствии со     СНИП 2.07.01-89

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Территория |  | 0,7- 0,9 га на 1 тыс. чел. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. В климатических подрайонах IА, IБ, IД и IIА указанные размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50 %. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны – 45. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. |  | По заданию на проектирование |  |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД и IIА, м2 площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| Для поселений, тыс. чел. | Спортивный зал | Бассейн |  |  |
| « 12 « 25 | 175 | 80 |  |  |
| « 5 « 12 | 200 | 100 |  |  |

Раздел 6 – Объекты культуры и искусства

Полномочия субъекта федерации в области культуры определены в статье 39 федерального закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1).

Для определения расчётных показателей объектов культуры и искусства использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р;

- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948;

- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (далее – СП 42).

Библиотеки

В части библиотек нормируется количество объектов на субъект федерации, муниципальные образования различных типов и т.п. Условия доступности  для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации  о  социальной  защите  инвалидов.  Слепые,  слабовидящие  имеют  право  на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской Федерации, центральных библиотек городского округа, городского поселения, муниципального района и сельского поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

Музеи

Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности и популяризации культурного наследия.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты,  в числе которых могут быть, например: археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское учреждение искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, экспонирование, хранение, изучение, реставрацию и популяризацию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

Допускается транспортная доступность областных музеев для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 300 мин., или один световой день пути в зимнее время (5 часов).

Учреждения культуры клубного типа

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

В соответствии с рекомендациями (таблица 6) для муниципального района предусмотрено размещение центра культурного развития, а также наличие передвижного многофункционального культурного центра. Количество таких учреждений определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области исходя из культурного разнообразия территории и уровня бюджетной обеспеченности.

Раздел 7 – Объекты образования

Для определения расчётных показателей объектов образования использовались следующие нормативные акты федерльных органов исполнительной власти:

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р,

- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава  и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. зам. министра Климовым А.А. от 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн,

- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр.

В нормативах от 03 июля 1996г. № 1063-р определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В части объектов образования установлены удельные показатели общей площади учреждений начального и среднего профессионального образования, сведённые в таблицу 6.

Указанные нормативы применимы ко всем организациям дополнительного образования детей, в т.ч. местного уровня, в то время как к региональным полномочиям отнесены только те из них, которые имеют статус государственных. В силу этого, в Нормативах принято, что размещение государственных организаций дополнительного образования детей будет осуществляться по решению уполномоченного государственного органа исполнительной власти Иркутской области.

Таблица 6 - Удельные показатели общей площади образовательных организаций

| Количество учащихся | Удельный показатель (кв.м. на 1 учащегося) для различных типов образовательных учреждений |
| --- | --- |
|  | Учреждения начального профессионального образования без получения среднего (полного) образования | Учреждения начального профессионального образования, дающие среднее (полное) общее образование | Учреждения с повышенным уровнем квалификации (колледжи, лицеи) |
| 90 | 26,26 | - | - |
| 120 | 19,60 | - | - |
| 200 | 22,10 | - | - |
| 300 | 13,89 | 15,35 | - |
| 450 | 13,56 | 14,39 | 22,51 |
| 600 | 14,72 | 15,81 | 20,78 |

Раздел 8 – Объекты автомобильного транспорта

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

П рег.зн. = L рег.зн./Sтерр.

П – плотность сети автомобильных дорог, км/км2; S терр. – площадь территории, м2;

L рег.зн. – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км.

Таблица 7 -  Плотность сети автомобильных дорог в Мамско-Чуйском районе Иркутской области

| Наименование территории 3 | Площадь (км²) | Протяженность автомобильных дорог (км) | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мамско-Чуйский район | 14105 | 237,69 | 0,016 |

Раздел 9 - Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

9.1. Зоны размещения специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами

Нормативные требования к размещению объектов по утилизации радиоактивных отходов установлены в соответствии с требованиями СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002), НП 055-04 Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), ГОСТ Р 52037-2003, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федерального закона от 10.01.2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных документов, регулирующих обращение с радиоактивными отходами.

9.2.  Размещение пунктов по приему снега

Нормативные требования к размещению снегоприемных пунктов установлены в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

9.3. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых коммунальных отходов установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению   и   обезвреживанию   отходов  производства  и  потребления»,   СП  2.1.7.1038-01

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03«Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

Раздел 10 – Территории объектов культурного наследия местного значения, территории исторических поселений

Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области» (с последующими изменениями).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области» (с последующими изменениями), на основании предварительно разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия.

Нормативно-правовая база:

1)Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ, глава XII. Исторические поселения;

2) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

3) Перечень исторических поселений, утвержденный Приказом Минкультуры России от 29.07.2010 N 418/339 и Приказом Минрегиона России от 29.07.2010 N 418/339;

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 22 октября 2014 года);

5) Письмо Росохранкультуры от 25.01.2011 N 03-05-41 «По вопросу регулирования градостроительной деятельности в исторических поселениях».

Раздел 11 – Особо охраняемые природные территории местного значения

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской  области  от 19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области».

Раздел 12 - Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

12.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,   устройству   и   содержанию   кладбищ,   зданий   и   сооружений   похоронного назначения»,  СП  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

12.2.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Максимально допустимый размер кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов": размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

12.3. Зоны размещения скотомогильников

Нормативные требования к размещению скотомогильников установлены в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 3

2018 г

Заказчик:

Администрация Мамско-Чуйского района Иркутской области

Юр. адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул.Советская, д.10

Фактический адрес: 666811 Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п. Мама, ул.Советская, д.10

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес:   160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

_________________     Крылов И.В.

Содержание

Часть III – Правила и область применения	4

Раздел 1 - Предмет регулирования местных нормативов градостроительного проектирования	4

Раздел 2 - Содержание местных нормативов градостроительного проектирования	4

Раздел 3 - Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования	4

Часть III – Правила и область применения

Раздел 1 - Предмет регулирования местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие местные нормативы направлены на организацию управления органами местного самоуправления Мамского городского поселения по созданию благоприятной и обустроенной среды жизнедеятельности населения и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и Иркутской области. Настоящими местными нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Мамского городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мамского городского поселения.

Раздел 2 - Содержание местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие местные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Мамско-Чуйского района следующими объектами местного значения:

1) автомобильные дороги местного значения, в том числе:

- искусственные дорожные сооружения;

- защитные дорожные сооружения;

- производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог;

2) аэропорты

3) территории объектов культурного наследия местного значения

4) объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

5) объекты здравоохранения, в том числе:

- объекты капитального строительства:

- больничных учреждений;

- амбулаторно-поликлинических учреждений;

6) объекты спорта, в том числе:

- спортивные комплексы;

- плавательные бассейны;

- стадионы;

7) объекты культуры и искусства, в том числе:

- библиотеки;

- музеи;

- клубы;

8) объекты социального обслуживания населения, в том числе:

- дома-интернаты;

- центры социальных адаптаций;

- социально-реабилитационные центры;

- социальные приюты; - центры социальной помощи;

9) объекты образования.

Раздел 3 - Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, направленные на устойчивое развитие территории, развитие комплекса транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для: - определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;

- определения потребности в территориях различного назначения;

- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;

- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

- определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

а) размеров земельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;

б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;

- определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Иркутской области.